| 2012年10月15日拟批准的建设项目环评文件公示 |  |
| --- | --- |
| 拟批准的建设项目环评文件公示 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，拟对以下建设项目环境影响文件进行审批。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现对各建设项目环评文件的基本情况予以公示，索询详情请联系保定市环境保护厅环评处。公示期为自公示之日起10个工作日。 联系人：宋宝祥 电话：0312-3053449 传真：0312-3053449 通讯地址：保定市东风中路1495号 项目编号 项目名称 建设单位 环评单位 建设地点 公示日期 其他 1 唐县秦川矿业有限公司秦王铁矿项目 唐县秦川矿业有限公司 中堪冶金勘察设计研究院有限责任公司 唐县川里镇上秦王自然村 2012-10-15 报告简本 |  |  |

附：唐县秦川矿业有限公司秦王铁矿项目报告书简本

唐县秦川矿业有限公司秦王铁矿项目环境影响报告书

（简本）

建设单位：唐县秦川矿业有限公司

环评单位：中勘冶金勘察设计院有限责任公司

编制时间：二O一二年十月

# 建设项目概况

## 建设项目的地点及相关背景

### 建设项目地点

秦王铁矿矿区位于唐县县城北西38km秦王村，行政隶属河北省唐县川里镇。矿区中心地理坐标：东经114°42′30″，北纬：39°02′00″，矿区处于秦王沟上秦王村，北距保涞公路3km，有柏油公路直达矿区，交通便利。矿区边界北距秦王行政村上秦王自然村0.1km，距离秦王行政村下秦王自然村0.82km，矿区边界南距秦王行政村小北花自然村0.268km，矿区边界东北距秦王行政村五间坨自然村0.202km，矿区边界西北距离路家寨行政村1.044km。矿区地理位置图见图1-1。

### 建设背景

近年来，我国钢铁生产增长迅猛，而国内铁矿石资源短缺，铁矿缺口只能依靠进口来弥补。上世纪90年代初期，我国每年进口铁矿石约2000万吨，2000年7000万吨，2005年增加到2.75亿吨，2010年进口量又达到6.19亿吨，预计2012年铁矿石进口量将达到7.3亿吨。国内以铁矿石为主（含少量含铁回收料）生产的生铁产量比例，已从上世纪九十年代初的80.8%下降到2011年的45%，进口铁矿石的生铁产量比例从19.2%上升到55%，铁矿石对外依存度依然较高。今后随着钢铁工业的进一步发展，我国对进口铁矿石的依存度将进一步提高。另外随着铁矿石进口逐年增长，国内铁矿石销售价格受进口矿石影响引起波动，但市场需求不会有大的变化。作为优质钢材原料的磁铁矿矿石仍有稳定的市场。因此积极勘探开发铁矿山具有一定的现实意义。

## 工程概况

### 建设内容

秦王铁矿包括主体工程、公辅工程、环保工程组成。主辅工程见表1-1。

表1-1主辅工程项目组成

| 工程名称 | 建设位置 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 采矿 工程 | 地下开采 | 矿区 | I矿体设计1号斜坡道，设计采矿水平分别为420m、415m、410m，407.5m、405m、402.5m、400m中段，采矿中段高度2.5m～5.0m。 V-1、V-2、V-3矿体计采用1号斜井开拓。设计中段为375m、365m中段，采矿中段高度10m。 Ⅱ-1、Ⅱ-2矿体设计440m标高以上采用平硐开拓、420m～440m标高采用3号斜井开拓，设计中段为455m、440m、420m中段，采矿中段高度20m。 Ⅱ-3、Ⅱ-4、Ⅳ-1、Ⅳ-2矿体设计435m标高以上采用平硐开拓、435m～375m标高采用平硐—2号盲斜井开拓。设计中段为475m、455m、435m、415m、395m、375m中段，采矿中段高度20m。 |
|  | 工业场地 | 井口 | 在1号、2号、3号斜井新建3处工业场地，占地总面积1.22hm2，其中1号工业场地设置提升机房、矿石堆场、空压机房、材料库等；2号工业场地设置提升机房、矿石堆场，3号工业场地设置提升机房、矿石堆场。另外在各风井口设置风井场地，共计5处，占地总面积0.6 hm2，主要布置风机房 |
|  | 废石场 | ,原有3号露天采场 | 利用原有3号露天采场作为本项目废石场，占用地表面积1.2hm2，设计容量27万m3，现已容纳弃渣6.0万m3，还可容纳渣约21万m3。 |
|  | 矿石输送 | 采场—工业场地 | 采用平硐或斜坡道开拓时，采用矿用内燃车运输，采用斜井开拓时，采用串车提升，采出矿石运往提升斜井再提升至地表（或从平硐、斜坡道运出），矿石堆存于各工业场地矿石堆场。 |
|  | 废石输送 | 采场—废石场 | 用平硐或斜坡道开拓时，采用矿用内燃车运输，采用斜井开拓时，采用串车提升，采出矿石运往提升斜井再提升至地表（或从平硐、斜坡道运出），废石采用汽车送废石场集中堆存。 |
| 公辅工程 | 供电 | 采矿场 | 矿区由川里两路10kV线路供给，两路电源互为备用，分别建3个变电所，为采场供电。 |
|  | 道路 | 矿区 | 开拓出地面的矿石采用汽车外运出售，矿区内原有运矿道路与各斜井相通，长2900m，满足矿山生产运行需要，不再新建，仅对部分坑洼路面进行维修，路面结构为泥结碎石。外部运输依托现有秦王柏油路，至选厂距离3km。 |
|  | 空压站 | 1号工业场地 | 在1号工业场地内设一空压机站。选用EWA200W水冷式螺杆式空压机2台。 |
|  | 通风系统 | 采场 | 采用主扇和局扇相结合的方法进行通风。回采矿区南侧Ⅰ号主矿体及Ⅴ-1、Ⅴ-2、Ⅴ-3号矿体，在矿体下盘中部开拓1号斜井，在矿体南北两侧开拓1号、2号风井，形成中央对角式开拓系统。回采矿区北侧Ⅳ-3、Ⅳ-2矿体及Ⅱ-3、Ⅱ-4矿体，在矿体下盘中部开拓2号斜井，在矿体东两侧开拓3号、4号风井，形成中央对角式开拓系统。回采Ⅱ-1、Ⅱ-2矿体，在Ⅱ-1矿体西南侧开拓3号斜井，Ⅱ-1矿体北部开拓5号风井，形成对角式开拓系统。 |
|  | 办公生活设施 | 原矿区办公区、1号工业场地东侧 | 行政办公区利用原有办公区，位于矿山采矿范围外400m通村公路东侧，占地面积0.06hm2，主要建筑物为办公场所和磅房。生活区紧临1号工业场地，位于运矿道路东侧，标高+420m，地势较平坦，布置有简易食堂、太阳能浴室、食堂、职工倒班宿舍等，占地面积0.46hm2。 |
|  | 给排水 | 采场 | 给水：生活用水主要来自矿区内第四系孔隙含水层，可满足矿区生活用水。由矿区上游山泉水出露处敷设钢管至1号工业场地西侧200m3 高位水池，最后敷设供水管道引流以静压方式向工业场地及办公生活区供水，供水管线长900m。在1号工业场地西侧设生产供水池一个，水池容积为200m3。平硐、斜坡道或斜井矿井涌水经该水池沉淀后，再通过水管供生产使用，不足部分由生活高位水池补充。 排水：矿井涌水全部综合利用不外排，生活污水产生量小，在生活区设置旱厕所，污水经沉淀池处理后用于矿石堆场抑尘水源。 |
|  | 其它 |  | 矿区不设爆破材料库，当地民爆公司负责矿区爆破材料供给、运输。 |

环保工程内容见表1-2。

表1-2  环保工程主要内容

| 工 程 名 称 | 建设位置 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 废 水 | 矿坑涌水处理 | 1号工业场地西侧山坡 | 设置1座200m3高位水池，沉淀净化后作为生产用水水源。 |
|  | 生活污水 | 1号工业场地 | 设置旱厕所，食堂废水经隔油池预处理与浴室废水、生活污水一并进入沉淀池，用于矿石堆场抑尘。 |
| 废气 | 凿岩粉尘、爆破粉尘 | 地下井巷 | 湿式凿岩；微差逐孔控制爆破，洒水抑尘，并采取机械通风 |
|  | 矿石堆场及铲装粉尘 | 1、2、3号 工业场地 | 喷雾洒水 |
|  | 道路扬尘防治 | 运输道路 | 设置洒水车，路面洒水降尘 |
|  | 废石场扬尘 | 废石场 | 洒水降尘 |
| 噪声 | 爆破振动噪声控制 | 地下采场 | 控制爆破时间；微差逐孔控制爆破 |
|  | 设 备 降 噪 | 工业场地 | 消声、隔声、减振、室内安装 |
| 生态 | 水土保持 | 矿区 | 挡土墙、排水沟、截水沟、护坡、拦渣坝以及覆土植树种草，另外还有施工过程中的临时拦挡、排水沟、沉砂池以及遮挡措施 |
|  | 生态恢复 | 矿区 | 运行期间设置警示牌、修建拦碴坝、工业场地绿化，服务期满后封堵洞口、拆除工业场地建筑物和设备，覆土平整绿化，最终对排土场进行覆土绿化。 |

### 生产工艺

秦王铁矿采矿工程主体生产流程及排污节点见图1-2。

图1-2  生产流程及排污节点示意图

### 建设规模

本次设计项目为铁矿开采企业，最终产品为铁原矿石，矿山原矿生产规模为8×104t/a，采出矿石品位TFe22.77%。

### 建设周期和投资

预计2013年3月投产，建设期为18个月。项目总投资1050万元，全部由企业自筹解决。项目环境保护投资为200万元，约占项目总投资的19%。

### 1.2.5工程技术指标

工程主要技术经济指标见表1-3。

表1-3  主要技术经济指标汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质 |  |  |  |
|  | 详查区内保有资源储量 | ×104t | 67.3 | TFe≥25%,332+333 |
|  |  | ×104t | 56.8 | 20%≤TFe<25%,332+333 |
|  | 设计利用资源储量 | ×104t | 118.85 | 332+333 |
|  | 予可采储量 | ×104t | 80.2138 |  |
|  | 地质品位 | TFe% | 28.13 |  |
| 二 | 采矿 |  |  |  |
|  | 矿山设计规模 | ×104t/a | 8 |  |
|  | 矿床开拓方式 |  | 平硐、斜坡道、斜井、平硐－盲斜井开拓 |
|  | 采矿方法 |  | 房柱法开采 |
|  | 矿石回采率 | % | 90 |  |
|  | 废石混入率 | % | 10 |  |
|  | 采出矿石品位 | TFe% | 22.77 |  |
|  | 矿山工作制度 | 天 | 300 |  |
|  | 矿山服务年限 | 年 | 11.1 |  |
| 三 | 基建期 | 年 | 1.5 |  |
| 四 | 总投资 | 万元 | 1050 |  |
|  | 年销售收入 | 万元 | 1000 |  |
|  | 年总成本 | 万元 | 648 |  |
|  | 年税金及附加 | 万元 | 140.8 | 其中资源税76.8万元 |
|  | 年销售利润 | 万元 | 211.2 |  |
|  | 投资利润率 | % | 24.85 |  |
|  | 年上缴所得税 | 万元 | 52.8 |  |
|  | 所得税后利润 | 万元 | 158.4 |  |
|  | 所得税后投资返本期 | 年 | 5.52 | 含建设期1.5年 |

## 项目选址方案

矿区位于唐县川里镇秦王沟上秦王村。具体位置见图1-1。

项目为铁矿开采项目，符合唐县“十二五”社会经济发展规划纲要产业发展定位以及省市矿产资源规划要求；矿山按照要求编制了《矿山开发利用方案》、《矿山地质环境保护与恢复治理方案》，符合《唐县生态县建设规划》要求，另外项目不属于《关于河北省区域禁(限)批建设项目的实施意见(试行)》(冀政[2009]89号)和《关于保定市区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（[2009]保市府135号）中区域禁止和限制建设项目之列；项目评价区域无自然保护区、风景名胜区、水源保护区以及其他需要特殊保护的区域，项目采矿设计、废弃物利用和处置符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的选址要求；该项目废石场选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》对Ⅰ类场要求，同时项目满足卫生防护距离要求；唐县国土资源局、唐县城乡规划管理局同意其选址，河北省国土资源厅以“冀国土资函[2011]806号”文批准了其采矿权设置方案；环境影响评价结果可知，本项目投产后对环境影响较小；公众参与调查结果表明，100%同意本项目的选址，无反对意见。综上所述，该项目选址可行。

# 建设项目周围环境概况

## 项目所在地的环境概况

### 大气环境质量现状

根据本次环评期间检测数据可知，该区TSP日平均浓度在0.065~0.227mg/Nm3之间；SO2日平均浓度在0.011~0.018mg/Nm3之间，SO2小时平均浓度在0.011~0.024mg/Nm3之间；NO2日平均浓度在0.011~0.034mg/Nm3之间，NO2小时平均浓度在0.008~0.046mg/Nm3之间，均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准。

### 地表水环境质量现状

本次评价期间，对秦王沟河设置断面进行采样检测，检测结果表明，pH8.06-8.09、COD5~6mg/l、SS4~5mg/l、高锰酸盐指数1.2mg/l、氨氮0.052~0.057 mg/l、氟化物0.33mg/l、铜、锌、铅、镉、六价铬、汞、砷、石油类均未检出，铁0.248~0.249 mg/l，均满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中Ⅱ类标准。

### 地下水环境质量

根据本次环评期间检测数据可知，矿区地下水水质为pH7.40-7.57、总硬度205-286mg/l、溶解性总固体306-485 mg/l、高锰酸盐指数0.62-0.76mg/l、硝酸盐氮1.7-10.1mg/l、氟化物0.26~0.32mg/l、氨氮、亚硝酸盐氮、锌、Fe、Pb、镉、六价铬、汞、砷均未检出，满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-94）Ⅲ类标准。

### 噪声环境质量现状

根据本次环评期间检测数据可知，矿区昼间噪声值在37.6-38.9dB（A）之间，夜间噪声值在36.0-36.3dB（A）之间，声环境质量达到3类区标准要求。附近村庄上秦王村昼间噪声43.2 dB（A）、夜间噪声37.2 dB（A），符合1类区标准要求。

## 建设项目评价范围

### 2.2.1水环境

（1）地表水

项目评价区域内地表水体为秦王沟河，平常该河在矿区上游无地表径流，主要通过地下径流在矿区下游上秦王村出露为地表水，正常情况下，项目矿井涌水和生活污水不外排，按照等级要求，地表水评价在现状评价的基础上进行简单的影响分析，为此评价河段为秦王沟河矿区上游至上秦王村断面。

（2）地下水

矿区处于基岩山区，水文地质条件简单，处于秦王沟这一水文地质单元，为此按照地下水导则要求并结合地下水流向，确定本项目地下水评价范围为以矿区为中心，东西长2km，南北长3.5km，总计7km2。

# 2.2.2生态环境

将矿山边界向外扩展1km的区域作为本次矿山开发区生态环境评价范围，总面积约为10km2，其中以历史遗留采场、运输道路以及本次设计的工业场地、空压站、废石场、运输道路等地面占地区域作为重点评价区域。

# 2.2.3环境空气

结合矿区地形和唐县主导风向，确定本项目大气评价范围为以主工业场地（1号）为中心，半径为2.5km的圆形区域，总计20km2的区域。另外对道路运输沿线200m范围内也作为空气环境评价范围。

# 2.2.4声环境

按照三级评价要求，结合矿区噪声源分布情况，矿区边界以外200m作为声环境评价范围。另外对道路运输沿线200m范围内也作为声环境评价范围。

# 2.2.5环境风险

环境风险评价范围为：以矿区为中心，向外扩展3km的圆形区域，评价范围共计28 km2。

各环境要素评级范围见图2-1。

图2-1   各要素评级范围图

# 环境影响预测及主要控制措施

## 建设项目污染物排放情况

### 废气污染源、治理措施及排放

本项目废气污染物主要有凿岩钻孔作业产生的粉尘污染物、爆破作业产生的CO及粉尘污染物，矿石场、废石场、道路运输、铲装作业产生的粉尘污染物。

（1）地下采场废气污染物

①爆破工作废气污染物

a、炮烟废气

本项目地下采区井下平均每次消耗炸药量约为48kg，据有关资料查阅，每公斤硝铵炸药可产生CO：14.5g/kg，因此，每次爆破排放量约为0.70kg，年排放量为0.67t/a。为降低爆破瞬间产生的CO浓度，项目设计采取喷水以及井下通风的措施。

b、粉尘

爆破时为减少粉尘危害，使用水袋封孔，爆破后用水喷淋爆堆，根据类比调查，每次爆破时粉尘产生量约为2.5kg，年产生量约为2.40t/a，经过水袋作用及用水喷淋抑尘，粉尘排放量约为0.5kg，爆破时30分钟内粉尘的平均浓度约为14.25mg/m3，井下爆破作业粉尘年排放量约为0.48t/a。

②井下采矿工作废气污染物

在正常的采矿工作中，井下作业主要来源于钻孔凿岩作业、采装作业等。正常情况下各产尘点的粉尘浓度随作业情况的不同而异，根据类比调查井下凿岩钻孔作业粉尘产生速率约为0.26g/s，采装作业粉尘产生速率约为0.53g/s，各作业面粉尘总体最大产生速率约为0.79g/s，凿岩钻孔作业持续时间约为2h/d，采装作业持续时间约为12h/d，则年粉尘产生量约为7.58t/a，通过采用湿式作业、洒水抑尘等措施，粉尘最大排放速率约为0.04g/s，排放浓度约为1.79mg/m3，经计算粉尘年排放量约为0.40t/a。

（2）地面工程废气污染物

①矿石堆场、废石堆场

本项目堆场扬尘采取洒水抑尘，源强估算结果见表3-1。

表3-1  堆场起尘量估算

| 项目 | 地面风速（m/s） | 起尘面积（m2） | 干堆起尘强度（g/s） | 抑尘率（%） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿石堆场 | 4.0 | 3×600 | 3×0.226 | 90 | 1.75 |
| 废石场 | 4.0 | 3380 | 1.2755 | 75 | 8.27 |

②矿石装运粉尘污染物

矿石装运采用洒水抑尘，起尘源强估算结果见表3-2。

表3-2 矿石堆场装卸起尘情况

| 地面风速（m/s） | 含水率（%） | 装卸高度（m） | 每次装卸起尘（装卸时间3分钟） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起尘量（kg） | 起尘强度（g/s） |
| 3.6 | 8 | 2 | 6.9 | 38.23 |

3.1.2废水污染源、治理措施及排放

秦王铁矿废水包括：矿坑涌水、生活污水等。

（1）矿坑涌水

矿坑涌水主要污染物为SS，另外还含有少量石油类。根据设计资料， 375m水平矿井涌水量为33.4m3/d。矿区涌水水质较好，可用于生产用水，设计全部返回生产再利用。

（2）生活污水

本项目生活污水产生量3m3/d，年产生量为900m3。主要污染物为COD、氨氮和SS，其产生浓度一般为200mg/l、20mg/l和100mg/l，产生量为0.18t/a，0.02t/a，0.09t/a。这些废水经沉淀池净化后用于矿石堆场抑尘，不外排。

### 3.1.3噪声

矿山主要噪声源及其控制措施见表3-3。

表3-3 主要噪声源及其控制措施

| 名 称 | 台数 | 噪声声源强dB(A) | 防治措施 | 治理效果dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凿岩机 | 4 | 78~95 | 置于地下 | 对地表影响小 | 地下声源 |
| 风钻 | 4 | 85~90 | 置于地下 |  |  |
| 通风机 | 5 | 85~95 | 置于地下 | ≤65 | 地面声源 |
| 提升机 | 3 | 85~90 | 减震 | ≤65 |  |
| 空压机 | 1 | 90~100 | 隔声、减震、消音 | ≤65 |  |
| 水泵 | 2 | 85~90 | 隔声、减震、 | ≤65 |  |

### 3.1.4固体废物

矿山固体废物主要是废石、生活垃圾等。固体废物种类、产生量和处理处置措施见表3-4。

表3-4  固体废物种类、产生量和处理处置措施

| 种类 | 总产生量 | 年产生量 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 万t | 万m3 | 万t |  |
| 废石 | 20.58 | 5.88 | 1.85 | 堆存于废石场，服务期满后闭场复垦 |
| 生活垃圾 | - | － | 0.00015 | 矿区暂存，定期送当地环卫部门指定垃圾场 |

经浸出试验鉴别，废石属于Ⅰ类一般工业固体废物。

## 3.1.5生态环境的影响因素、途径

该项目是新设采矿权矿山，经调查，矿区现状已存在土地占用、水土流失、植被消失、矿区景观影响等生态问题，另外本次还将设置工业场地、废石场、矿区道路等。

### 3.1.5.1项目施工期对生态环境的影响因素、途径

施工期主要为地下井巷工程施工，地面工业场地、废石场、运输道路以及倒班宿舍、食堂、太阳能浴室、仓库、空压机房、矿井涌水沉淀池以及其它辅助设施的建设。

（1）矿山工业场地、废石场、沉淀池以及其它辅助设施的建设将使被占用土地利用类型发生改变，新占用的均为荒草地。这些工程的建设会导致局部地貌形态发生改变，地表植被的铲除或压占将会改变局部区域内的生态景观类型与格局；同时，区域植被覆盖面积的减少，引起生物量短期内减少；局部地表土壤产生扰动，短期内也会造成一定的水土流失。

（2）各场地施工及材料运输等过程引起的扬尘，将对周围农作物、林地和灌草丛地产生一定的污染。

### 3.1.5.2项目运营期对生态环境的影响因素、途径

（1）在废石堆积过程中，其地形地貌也随之发生变化，废石在运输过程中引起的扬尘会对周围的灌草丛地产生一定的污染影响；

（2）废石在堆放过程中，若堆放坡度较大且没有采取相应的水土保持措施，则会对下游生态环境产生影响，如雨季时引起的滑坡和泥石流会对下游地表有破坏影响。

### 3.1.5.4项目服务期满后对生态环境的影响因素、途径

服务期满后的矿区对周围生态环境的影响将不再持续，而是在业已形成的扰动与破坏基础上逐步走向生态环境的还原过程。

### 3.2项目评价范围内环境保护目标

主要环境保护对象及保护目标见表3-5，环境敏感目标分布见图3-1。

表3-5环境保护目标

| 环境因子 | 保护对象 | 相 对 位 置 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 秦王沟河 | 矿区 | 穿过矿区 | 满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中Ⅱ类标准水体 |
|  | 唐河 |  | N，距边界最近处3000m |  |
|  | 秦王水库 |  | N，距边界最近处434m |  |
| 地 下 水 | 秦王行政村小北花自然村 | 矿区 | S，距边界最近处268m | 满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类水质，确保不影响居民饮用 |
|  | 秦王行政村上秦王自然村 |  | N，距边界最近处100m |  |
|  | 秦王行政村下秦王自然村 |  | N，距边界最近处820m |  |
| 环 境 空 气 | 秦王行政村小北花自然村 | 矿区 | S，距边界最近处268m | 满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准 |
|  | 秦王行政村上秦王自然村 |  | N，距边界最近处100m |  |
|  | 秦王行政村下秦王自然村 |  | N，距边界最近处820m |  |
|  | 秦王行政村五间坨自然村 |  | NE，距边界最近处202m |  |
|  | 路家寨行政村 |  | NW，距边界最近处1044m |  |
| 环 境 风 险 | 秦王行政村小北花自然村 | 矿区 | S，距边界最近处268m | 确保环境风险值处于可接受水平 |
|  | 秦王行政村上秦王自然村 |  | N，距边界最近处100m |  |
|  | 秦王行政村下秦王自然村 |  | N，距边界最近处820m |  |
|  | 秦王行政村五间坨自然村 |  | NE，距边界最近处202m |  |
|  | 路家寨行政村 |  | NW，距边界最近处1044m |  |
| 生态 环境 | 动植被、占地、水土及矿区景观 | 矿区 | 矿山边界向外扩展1km的区域 | 减少植被破坏、控制水土流失，逐步恢复区域生态环境 |
| 声环境 | 秦王行政村上秦王自然村 | 运输 道路 | 处于矿石运输道路两侧，距离道路中心线10m | 《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)2类 |
|  | 秦王行政村下秦王自然村 |  | 处于矿石运输道路两侧，西侧距离道路中心线45m，东侧距离道路中心线15m |  |

图3-1    环境保护目标分布图

## 3.3环境影响预测及评价

## 3.3.1施工期环境影响预测与评价

#### 3.3.1.1施工期大气环境影响评价

工期的大气主要污染物质为粉尘和废气，粉尘主要来源于汽车运输扬尘、装卸起尘、废气主要来源于汽车尾气。

施工期的汽车尾气排放量和排放浓度都很小，一般不会对环境有明显的影响。

施工期的汽车运输扬尘和装卸扬尘的污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含湿量和汽车行驶速度等因素有关，影响因素最大的是风速和汽车行驶速度，随风速和汽车行驶速度增大，产生的扬尘量呈正比或级数增加，扬尘污染范围相应扩大。该项目所在地属于大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷干燥，春季干旱多风。年平均风速为0.9m/s，年最大风速为13.3m/s，主导风向为偏西风。在刮大风时施工将使粉尘污染的范围增大，污染的程度加重。

综上所述，施工期的汽车尾气和扬尘对环境的影响较小，施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，尤其在大风天气时会对施工现场周围的居民点大气环境会产生一定影响，但是这种污染是局部的、短期的、工程完成后这种影响就会消失。

#### 3.3.1.2施工期水环境影响评价

施工期污废水主要来自施工期产生的冲洗废水和施工人员生活污水。

施工期冲洗废水一般产生于石料冲洗、混凝土搅拌与养护过程及施工机械的冲洗等，主要污染物是SS和油污等，质和量是随机的，很难估量，排放量不大，可设截水沟和沉淀池，经沉淀处理后，可回收用于工业场地的防尘和灰土拌和用水，不会明显影响工业场地附近水体水质。

施工期生活污水来自人员生活活动，主要包括盥洗废水和粪便污水，含有有机污染物和悬浮物等。施工人员生活污水排放量按60-100L/Cap.d估算，按最高峰施工人员50人计，则污水排放量为3000-5000L/Cap.d。根据《室外排水设计规范》（2000）中的BOD5人均排污量为0.02-0.035kg/Cap.d，则施工期BOD5每日排放量分别为1-1.75kg/d。

由于施工期人员较少，施工期的生活污水产生量不大，将施工期生活污水收集后用于堆场抑尘水源。

3.3.1.3施工期噪声环境影响评价

由对照《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011）有关规定，经预测昼间施工达标距离为89m，夜间施工达标距离为500m。

距离施工区最近的村庄上秦王村100m，距离小北花268m，若采取禁止夜间施工的噪声控制措施，预计建筑施工噪声不会对其产生影响。

综上所述，采取夜间禁止施工的控制措施后，本项目施工噪声不会对附近村庄产生不利影响。但施工运输车辆对其所经过的道路两侧声环境将产生一定程度的噪声污染。

#### 3.3.1.4施工期固体废物影响评价

据建设期土石方流向图，施工期产生的废石产生量为0.95万m3，堆存于废石场。若遇大风天易产生风蚀扬尘而污染附近的大气环境；在雨季易随降雨产生的地面径流漫流，可使周围土壤环境受到污染；固体废物的堆放会造成景观污染，即处置不当，会产生二次污染和水土流失等不良后果。

工业场地和道路施工做到挖填平衡，弃渣产生量为0。

另外施工期产生的生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾，总量不大，但若不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生苍蝇蚊虫、产生恶臭、传疾染病，从而给周围环境和作业人员健康带来不利影响。

### 3.3.2运营期环境影响预测与评价

#### 3.3.2.1运营期大气环境影响预测

项目排放的TSP对环境的最大地面小时贡献浓度为0.08716mg/m3，占评价标准的9.68%，这说明项目排放的污染物对环境的影响不大，当地环境空气质量可维持现状水平。

经计算，项目无需设置大气卫生防护距离。

项目矿石堆场确定的卫生防护距离为50m，矿石堆场距离最近的敏感点（440m）在50m以外；另外废石场计算的卫生防护距离为74m，小于《一般工业固体废物储存、处置场控制标准》（GB 18599-2001）中对Ⅰ类一般工业固废储存场所距离居民区选址的距离要求（500m），本评价要求废石场选址距离执行500m，而废石场边界距离最近的敏感目标510m。由此可知本项目符合卫生防护距离的要求。

#### 3.3.2.2运营期地表水环境影响分析

本次实测的秦王铁矿矿井涌水水质好于当地地表水体（秦王沟河）现状水质，并满足秦王沟河环境功能标准——《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类要求；为确保事故废水污染，建设单位针对非正常工况采取设置双回路电源线路，另外矿井涌水回用水泵一用一备，各平硐均设置了集水坑，可确保任何情况矿井涌水得到沉淀净化、事故废水不外排。由此可知本项目废水不会对当地地表水产生不利影响。

#### 3.3.2.3运营期地下水环境影响分析

项目实施必然对区域地下水资源造成影响，直接表现在开采疏干裂隙含水带，地下水沿开采面直接渗出或沿含水带渗出，成为矿坑水排出地表。根据矿坑涌水量预测，采坑后期地下水疏干水量正常情况不超过33.4m3/d，且当地地表水和地下水交换迅速，地下水资源补给较为充分。据唐县水资源评价成果，唐县地下水资源量为13958万m3，地下水现状用水量占全县地下水资源量的57.3％，且其中山区地下水资源开发利用程度更低，可见，唐县地表水和地下水资源量均较丰富，开发利用程度中等，尚有较大的开采潜力，同时本矿山疏干含水层的水资源量为11.1万m3，仅占剩余地下水资源总量的1.86%。由此可知项目建设对区域地下水资源的影响较小。项目开采对附近居民生活饮用水不会产生明显不利影响，废石场淋溶水预测结果表明废石场淋溶水不会对地下水产生明显不利影响。

### 3.3.2.4运营期噪声环境影响分析

噪声预测结果表明， 1号工业场地边界贡献值在39.3～49.6dB（A）之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准要求。上秦王村经叠加背景值后，昼间预测值为43.9dB（A），夜间预测值为39.4dB（A），可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中1类标准。

对于爆破噪声，建设单位固定爆破时间，并通知周围村庄居民以取得他们的谅解；另外计算得出该项目爆破作业震动允许距离约为74m，矿山爆破对村庄民宅处于爆破振动影响距离以外，且预测得出的振动速度处于允许范围之内，因此，项目在严格控制一段炸药量的情况下，爆破振动对周围环境影响较小，处于可接受范围之内。

### 3.3.2.5运营期固体废物影响分析

秦王铁矿项目的废石各测定项目浓度均远低于《危险废物鉴别标准·浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中浸出毒性鉴别标准值，不属于危险废物，浸出液浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）最高允许排放浓度，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》规定，应属于第Ⅰ类一般工业固体废物。废石场符合《一般工业固体废物储存、处置场控制标准》（GB 18599-2001）中对Ⅰ类一般工业固废储存场所选址的要求。在采取边坡拦挡、截排水等水土流失控制措施，及时进行绿化后，废石场不会对外环境造成明显不利影响。

生活垃圾主要来源于职工生活区，采取垃圾箱临时储存，定期送地方垃圾处理场进行处置，不会对周围环境造成明显的不利影响。

### 3.3.2.6生态与景观环境影响分析

项目建设对生态环境的影响主要表现为：①土地利用类型的改变，土地利用类型均变为工矿用地；②地表植被（草地）的破坏，引起生物量损失；同时，地表的扰动将对区域内土壤侵蚀量产生影响，若在降雨冲刷等外力作用下，会引起大量的水土流失；③开挖填方和场地内建筑物的建设以及采场内表层土的剥离，导致区域内地形地貌和景观发生改变。建设单位必须认真落实地质环境与生态恢复治理方案报告书中的措施以及水土保持方案报告书、评价提出的补充措施，届时可将项目对生态环境的影响降至最低。

### 3.3.2.7环境风险分析

根据事故分析，确定工程最大可信事故为废石场边坡失稳，发生滑坡、泥石流等事故。进而占压下游地表植被、造成地表水污染。为防止风险事故的发生，拟采取的措施：严格按照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》相关规定，采用合理的排渣顺序，在废石场设置可靠截洪排水系统，废石场周围修筑可靠的截洪和排水设施，在废石场平台修筑排水沟，废石场收口处设置抗滑拦渣坝，及时清理废石场地表生长植物层，防止出现软弱层发生滑动面，采用合理的台阶坡度角和台阶高度，及时对废石场前缘进行处理，设立有效跟踪监测计划。闭矿后封闭废矿石场，实施生态恢复方案。在建设单位落实上述措施的前提下，参考《环境风险评价技术和方法》中统计数据，废石场垮坝事故的发生概率为8.77×10-5次/年，属于可接受水平。

### 3.4环保措施及效果分析

### 3.4.1废气治理措施分析

①地下采场粉尘污染防治措施分析

采取的具体防治对策如下：

⑴穿孔设备采用湿式作业，使粉尘密闭在孔口周围，减少穿孔作业的产尘量；

⑵爆破采用多孔微差挤压爆破，优化爆破设计参数，减少大块产生，减少二次爆破量，减少粉尘产生，爆破后对炮堆进行洒水；

⑶铲装作业过程中的防尘措施主要是喷雾洒水或注水。具体做法是安设喷雾洒水器，铲装前向爆堆表面洒水，使爆堆矿岩保持一定的湿度；

⑷设置通风机、通风斜井，加强地下通风。

上述采场粉尘防治措施是我国矿山常用粉尘防治措施，经预测矿区边界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织监控限值。

②地面工程大气污染防治措施分析

矿石堆场、废石场主要是风蚀扬尘，矿山设计采用定期洒水保湿的抑尘措施，这些措施为矿山常用抑尘措施，能够保证矿区边界粉尘浓度小于1.0 mg/m3，效果较为明显。

③道路扬尘污染防治措施分析

道路扬尘污染防治措施主要是：

⑴对矿区运输道路采取洒水车洒水增湿降尘，在干旱季节矿区运输道路每隔60min进行洒水抑尘可有效控制道路扬尘影响。该措施简单、效果好，粉尘的削减率能够达到75%左右；

⑵运输道路进行硬化处理，减少扬尘；

⑶加强除运输道路两侧的绿化；

⑷限制车速，车速在15km/h以下，可有效抑制粉尘的产生；

⑸加强对运输车辆装载量的管理，严禁超载；

⑹为减少运输车辆对环境的影响，本次评价要求运输车辆严禁超载并要求运输车辆加盖篷布，车辆出矿区前要冲洗轮胎和车身；

道路硬化、洒水抑尘、限制车速、车辆加盖篷布是常用的道路扬尘治理技术，在矿山使用普遍，效果明显。本评价认为上述道路扬尘污染防治措施是可行的。

### 3.4.2废水防治措施可行性分析

矿山开采过程中，会产生矿坑涌水，由检测报告可知，矿坑涌水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求，水质较好。由于矿坑涌水混入了采矿粉尘和杂质，故悬浮物浓度较高，首先经矿坑内集水坑初沉淀后，再排至1号工业场地西侧集水池进行第二沉淀，废水中SS浓度降到10mg/l以下，由于矿山开采对工艺用水水质要求较低，因此，矿山废水经集水坑、池沉淀池处理后，可用于矿山开采凿岩钻孔、爆破、抑尘等生产补水。因此，本项目通过采取以上废水处理措施，可对矿区废水进行有效回用，符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的通知(环发[2005]109号)中提出的“鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用”的要求。回用措施可行。

# 对于生活污水，由于其产生量很小，建议设置沉淀池，净化后用于矿石堆场抑尘，不外排，则本工程生活污水处理可行。

综上所述，本评价认为废水治理措施可行。

### 3.4.3噪声控制措施分析

①地下采场噪声控制措施分析

采场作业设备噪声对地面环境影响小。噪声主要控制措施：

⑴选择噪声小的采矿生产设备；

⑵对在高噪声环境工作的人员发放耳罩、耳塞等，以加强个人的防护工作；

⑶对于爆破噪声，建设单位固定爆破时间，并通知周围村庄居民以取得他们的谅解。

②地面噪声控制措施分析

地面主要噪声源有：空压机、提升机、水泵、通风机等，均为固定源。主要控制措施：

⑴总图布置方面：将高噪声设备布置在矿区远离居民点的位置；

⑵声源控制措施：工艺设计中对产生噪声较大的设备采取降低噪声的措施，如空压机等大型设备考虑在基础安装方面采取防振减噪及隔声、消声措施；设备选型时，选择满足国家噪声标准要求的低噪声设备；

⑶本项目地面噪声设备不多，但较集中，将噪声级较高设备集中在厂房和隔声间内。

采取上述措施后，类比其它矿山同类噪声设备厂房外的噪声实测值，大体在65dB(A)以下。

③道路交通噪声控制分析

道路交通噪声主要控制措施：

⑴合理调度运输车辆作业时间，禁止夜间行车；

⑵运输道路两侧进行绿化，形成绿化隔离带，既可降低噪声，阻留扬尘，又可美化环境；

⑶加强运输车辆的维护管理，确保运输车辆在最佳工况下行驶。

评价认为上述噪声控制措施可行。

### 3.4.4固体废物处置措施可行性分析

本项目服务年限内废石总产生量为5.88万m3，为尽可能降低废石对周围环境的影响，评价建议开采前期可送废石场贮存，本项目废石场设计容量为27万m3，则可满足矿山服务年限内废石排弃需求。矿山开采中后期废石可用于充填采空区。将开采废石进行井下充填不但可降低将对周围环境的影响，同时有利于减少矿山开发所引起的地质问题。由此可知，废石处理措施符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的通知(环发[2005]109号)中提出的“鼓励推广采用覆岩离层注浆，利用尾矿、废石充填采空区等技术，减轻采空区上覆岩层塌陷”的废石处理措施，符合《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中要求。

在矿山生产区、生活区设置适量的垃圾筒，收集生活垃圾，定期用垃圾运输车运至当地环卫部门指定的垃圾处置场进行妥善处置。

由此可知，本项目固体废物处置措施可行。

### 3.5项目环境保护措施的技术经济性分析

环保支出总费用（C）为折旧费、运行费和管理费之和，即：

C=C1+C2+C3=49万元/a

本工程的环保投资直接收益主要是废水综合利用，间接价值体现在对当地的水土保持和生态建设的积极作用。矿井涌水综合利用收益大概为11万元。

环保投资净收益

环保设施投资净收益等于环保收益与环保支出费用之差，即：

11万元-49万元＝-38万元/a

从经济上看，表明本项目的环保投资的经济收益是负的。

## 3.6环境管理和监测计划

### 3.6.1环境管理

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。

## 3.6.1.1管理机构组成

项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境监理；运行期的环境管理机构为建设单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托当地环境监测部门进行监测。

3.6.1.2环境管理机构职责

（1）编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划；

（2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作；

（3）领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报；

（4）在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度；

（5）监督各污染物排放达标情况和生态恢复以及水土保持实施情况，确保污染物排放达以及生态恢复符合国家排放标准；

（6）制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。

## 3.6.1.3施工期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目施工期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责所有环保设施的日常运行管理，保障环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）土建工程涉及扬尘的产生环节，应采取相应的围挡和洒水等措施，避免二次污染扰民；

（4）施工噪声主要来源于施工机械，应合理布置施工场内的机械和设备，并加盖临时建筑屏蔽噪声；施工机械要合理有序调度，避免在午休时间和夜间施工；如由于工程需要，必须连续施工的，及时通报当地环境保护主管部门和受影响的居民、单位等。

3.6.1.4运营期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责运行期环境监测，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）项目运行期环境管理由厂环保科承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。

（5）负责对本公司职工进行环保宣传教育工作。

## 3.6.2监测计划

根据建设项目工程特点和周围环境特点，制定本项目施工期环境监理与营运期环境监测计划。

## 3.6.2.1施工期环境监理

本项目施工期环境影响以施工扬尘与噪声污染以及生态破坏为主，加强施工期环境监理，可有效地控制施工扬尘与噪声污染以及生态破坏。本项目的施工期环境监理工作建议由具有资质的监理单位承担，环境监理内容详见表3-6。

表3-6    施工期环保措施一览表及预期效果

| 序号 | 项目名称 | 环保设施或措施内容 | 实施部位 | 实施时间 | 保护对象 | 实施保证措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工扬尘防治 | ⑴建筑原材料堆放场地周围设防尘设施； ⑵建筑垃圾、废石送废石场堆存，周围设防尘设施； ⑶经常清扫施工场地及道路； ⑷运输车辆限速限载、遮盖防扬散。 | ⑴材料堆放场周围； ⑵废石场周围； ⑶施工场地及道路； ⑷运输车辆。 | 全部施工期 | 施工场地周围空气环境、附近村庄、施工人员及周围植被 | ⑴建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ⑵制定相关环境管理条例、质量管理规定； ⑶环境监理人员经常检查、监督并定期向有关部门作书面汇报，发现问题及时解决。 | 周围环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 |
| 2 | 施工废水处理 | 设废水沉淀池 | 产生污废水的施工场所附近 | 施工准备期 | 施工场地周围土壤、施工人员及周围植被 |  | 土壤、植被水体不受污染 |
| 3 | 生活污水处理 | ⑴设防渗消毒旱厕； ⑵收集洗嗽排水，沉淀后用于抑尘或绿化水源。 | 施工人员生活区 | 施工准备期 全部施工期 |  |  |  |
| 4 | 施工噪声防治 | ⑴选用低噪设备； ⑵操作人员采取减少接触时间，戴防护耳塞等； ⑶高噪声设备避免夜间作业。 | ⑴施工场地强噪设备； ⑵强噪设备操作人员； ⑶施工场地。 | 施工准备期 全部施工期 全部施工期 | 施工人员 |  | 符合《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011）标准要求 |
| 5 | 固体废物处置 | ⑴废石、建筑垃圾送废石场； ⑵生活垃圾集中堆放，定期清运。 | 施工场地 | 施工准备期 全部施工期 | 施工场地周围空气、土壤及周围植被 |  | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 12523-90)要求 |
| 6 | 生态环境保护 | 控制施工场地占地、及时恢复植被 | 施工场地边界及临时占地 | 全部施工期 | 施工场地周围植被 |  | 施工场地周边土壤、植被不被破坏 |

## 3.6.2.2运营期环境监测计划

本项目的监测工作建议由唐县环境监测站承担。为保证监测工作顺利进行，建设单位应与唐县环境监测站签定协议，执行监测计划。

（1）污染源监测

①废气污染物监测。

·监测点位：废石场或矿石堆场下风向。

·监测项目：颗粒物。

·监测频率：正常生产期间半年监测一次。

·监测方法：参照《环境监测 废气》中规定的方法分别进行监测。

②矿井涌水

·监测点位：矿井涌水集水池。

·监测项目：pH、SS、COD、氨氮、石油类、Fe、Pb、六价铬。

·监测频率：正常生产期间半年监测一次。

·监测方法：参照国家规定的方法分别进行监测。

（2）环境质量监测

①环境空气

·监测点位：上秦王自然村。

·监测项目：TSP。

·监测频率：正常生产期间半年监测一次。

·监测方法：参照《环境监测 废气》中规定的方法分别进行监测。

②地下水

·监测点位置：上秦王自然村、小北花各布1个地下水监测点，废石场设置3个地下水监测点。

·监测项目：水位和水质（检测项目同本报告地下水监测项目）。

·监测频率：每年三次，平水期、枯水期、丰水期各监测一次。

·监测方法：参照《地下水质量标准》中规定的方法进行。

③噪声：在上秦王村设置1个噪声监测点，每月一次，每次昼夜各一次。

# 公众参与

4.1公众参与的目的

公众参与调查是编制环境影响评价报告书的一项重要内容，是建设单位或环境评价单位与当地公众之间一种联系和交流方式，也是协调工程建设和社会影响的重要手段。

（1）维护公众合法的环境权益，在环境影响评价中体现以人为本的原则。

（2）了解环境背景信息和潜在环境问题，提高环评的科学性和针对性。

（3）提高经济有效并切实可行的减缓不利社会环境影响的措施。

（4）平衡各方面利益，化解不良环境影响可能带来的社会矛盾。

（5）推动政府决策的民主化和科学化。

4.2公众参与调查过程

本项目公众参与工作按照国家环保总局环发2006（28号）《环境影响评价公众参与暂行办法》并结合河北省238号文的相关规定进行了两次公众公告和一次公众参与调查工作。

本次评价范围内涉及秦王村和路家寨村2个行政村，另外还有秦王行政村下属的上秦王自然村、小北花自然村、五间坨自然村。为此本评价在秦王村和路家寨村进行两次信息公示，最终以公众参与调查表的形式对上秦王、下秦王、小北花、五间坨自然村和路家寨村等5个单位进行填表征求意见工作。

### 4.2.1第一次信息公示

《环境影响评价公众参与暂行办法》中规定：在《建设项目环境分类管理名录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，第一次向公众公告建设项目的信息，建设单位于2011年11月10日在秦王村、路家寨村做了第一次公众公示。现场公示情况见图4-1。

### 4.2.2第二次信息公示

《环境影响评价公众参与暂行办法》中规定，在编制环境影响报告书的过程中，应当在环境保护行政主管部门审批前进行第二次公众公告，建设单位于2012年7月13日至7月26日在秦王村、路家寨村做了第二次公众公告，现场公示情况见图4-2。

### 4.2.3公示结果

两次公众公告期间，调查单位和个人未提出反对意见。

### 4.2.4公众参与调查

（1）调查内容

调查内容主要是阐述项目的主要建设内容和对当地自然环境、生态环境、社会环境和生活质量可能产生的影响，以及采取的环保措施，调查了解当地居民、单位团体对工程建设所持态度，并征求有关意见和要求。

（2）调查对象

调查对象主要为受影响地区的人群。人群中农民50人；涉及单位包括上秦王、下秦王、小北花、五间坨自然村和路家寨村等5个单位农民。本次公众参与调查的单位组成和人群组成情况见表4-1和4-2。

表4-1          公众参与调查单位组成       单位：个

| 项目 | 调查总数 | 村委会 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2 | 2 |

表4-2           公众参与调查人群组成情况

| 调查人数 | 被调查人员构成情况 |
| --- | --- |
| 50 | 人群职业构成 |
|  | 农民 | 工人 | 干部 | 教师 | 其他 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 人群文化层次构成 |
|  | 大专及以上 | 高中 | 初中 | 小学及以下 |
|  | 0 | 5 | 16 | 19 |
|  | 人群年龄层次构成 |
|  | 18～35 | 36～50 | 50以上 |
|  | 3 | 23 | 24 |
|  | 人群性别比例构成 |
|  | 男 | 女 |
|  | 43 | 7 |

（3）调查方法

·走访当地村委会等单位团体，由各单位代表填写调查表。

·随机向当地各种职业人员发放个人调查表，征求个人意见。

·委托各单位领导组织有关人员填写调查表。

本次公众参与调查表的格式与内容见表4-3。

| 工 程 项 目 概 况 | 唐县秦川矿业有限公司秦王铁矿位于唐县川里镇上秦王村，行政隶属河北省唐县川里镇。矿区中心地理坐标：东经114°42′30″，北纬39°02′00″。该矿山是“探转采”矿山，北京矿冶研究总院编制了《河北省保定市唐县秦王铁矿采矿权设置方案》，根据国土资源厅批复的设置方案，采矿权设置面积为1.14km2，开采标高：566.2m～300m 。设计采用地下开采方式。预可采储量：75.5×104t ，该矿山经批准的采矿权设置方案所设计规模为8.0×104t/a，矿山服务年限约为11.1年。 本项目将涉及废气、废水、噪声及固体废物的污染。现分述如下： (1）废气 废气主要是爆破及运载、运输设备产生的粉尘、CO及氮氧化物。由于矿山的采矿量不是很大，设计采用洒水降尘措施，矿区远离职工住地、工业厂区和居民生活区，不会对环境造成大的影响。爆破程中产生的空气污染物较少，经大气稀释后，对大气不会造成大的影响。 （2）废水 本项目的废水主要来自开采矿坑涌水、生活污水，其主要因子为PH、SS、 COD、石油类等 地下采场排出的涌水主要含岩（矿）粉，符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）的二级标准。矿区内的地下涌水全部综合利用，不外排。项目产生的生活污水主要来自员工的洗漱用水，水量较小，成分简单，可直接用于泼洒地面抑制粉尘的生成。 （3）噪声 噪声主要来自空压机、凿岩机、爆破等。爆破时产生噪声的时间持续较短，且都采取昼间爆破，不会对当地居民生活产生明显影响。在开采过程中为避免机械产生的噪声较大，项目采用噪声较小的设备，并设置消声器的措施尽量降低噪声，因此噪声不会对环境造成大的影响。 （4）固体废物 本工程所产生的固体废弃物主要是采矿过程中采出的废石和矿区内的生活垃圾。 对地下采场废石采取集中堆存在采场附近废石场，废石场下部利用大块岩石砌筑挡土墙，上游设截洪沟。矿区内的生活垃圾经集中收集后，定期被拉送下山处理。 采取上述措施后，项目“三废”排放不会对环境产生明显影响。根据国家有关规定， 该项目建设需了解当地群众和附近单位的态度，为此特征求您的意见要求与建议。 |
| --- | --- |
|  | 单位名称： 姓 名： 性别：□男 □女 年龄： □18～35 □36～50 □50以上 职业：□工人 □农民 □干部 □人大代表 □政协委员 □学生 □技术人员 □其他 文化程度： □大学及以上 □大专 □高中 □初中 □小学及以下 |
|  | 1、对矿山建设的态度 | □同意 □反对 □不关心 |
|  | 2、对矿山设置范围的意见 | □同意 □反对 □不关心 |
|  | 3、铁矿开采中主要环境问题 | □空气污染 □水影响 □声污染 □固废 |
|  | 4、对采取的减缓措施的看法 | □满意 □较满意 □不满意 |
|  | 5、对社会经济发展的影响 | □有促进 □无促进 □一般 |
|  | 6、对个人生活质量的影响 | □提高 □降低 □不变 |
|  | 7、对生态环境的影响 | □大 □小 □无影响 |
| 对项目建设的建议和要求 |  |

表4-3             公众参与调查表

请将您的意见在□处画√，并希望提出具体的要求和建议，谢谢您的参与。

### 4.3调查结果

本次公众参与调查共发放调查表50份，收回50份，回收率达100%。调查统计结果见表4-4。

表4-4            公众参与调查统计结果

| 调查项目 | 统计结果 |
| --- | --- |
|  | 选项 | 同意 | 反对 | 不关心 |
| 是否同意项目 的建设 | 个人 | 50 | 0 | 0 |
|  | （%） | 100 | 0 | 0 |
| 是否同意项目 的选址 | 选项 | 同意 | 反对 | 不关心 |
|  | 个人 | 50 | 0 | 0 |
|  | （%） | 100 | 0 | 0 |
| 项目的主要环境问题 | 选项 | 空气污染 | 水影响 | 声污染 | 固体废物 |
|  | 个人 | 30 | 0 | 0 | 20 |
|  | （%） | 60 | 0 | 0 | 40 |
| 对项目不利影响的减缓措施及补 偿的看法 | 选项 | 满意 | 较满意 | 不满意 |
|  | 个人 | 50 | 0 | 0 |
|  | （%） | 100 | 0 | 0 |
| 项目对地方经济发展的作用 | 选项 | 有促进 | 无促进 | 一般 |
|  | 个人 | 50 | 0 | 0 |
|  | （%） | 100 | 0 | 0 |
| 对个人生活质量的影响 | 选项 | 提高 | 降低 | 不变 |
|  | 个人 | 50 | 0 | 0 |
|  | （%） | 100 | 0 | 0 |
| 项目对生态环境 的影响 | 选项 | 大 | 小 | 无影响 |
|  | 个人 | 0 | 50 | 0 |
|  | （%） | 0 | 100 | 0 |

从表4-4可以看出，2个单位团体的50位个人对调查表内的问题均发表了自己的意见和看法，现归纳如下：

（1）对项目建设的看法

被调查的50位个人中，对工程建设持同意意见的50人，占调查总数的100%，无人反对工程的选址和建设。公众认为项目的建设可促进当地经济发展,为当地农民提供更多的就业机会。

（2）对项目选址的看法

被调查的50位个人同意工程选址，占调查总数的100%。

（3）对项目主要环境问题的看法

公众对项目的现状存在的主要环境问题较为关注，被调查的50个人中，30人表示关注空气污染情况，占调查总数的60%，20人表示关注固体废物堆存情况，占调查总数的40%。

（4）对环保措施的看法

被调查的50位个人对本项目采取的环保措施表示满意的50人，占调查总数的100%。

（5）对当地经济发展的作用

被调查的50位个人对本项目采取的环保措施表示有促进的50人，占调查总数的100%。

（6）对个人生活质量的影响

被调查的50位个人中，50人认为本项目的建设能提高当地居民生活质量，占调查总数的100%。

（7）对生态环境影响的看法

50位个人全部认为项目建设对生态环境影响小，占调查总数的100%。

### 4.4调查结果分析

调查结果表明，附近公众提出录用当地村民上班以及矿山开发与治理同步进行的建议，建设单位承诺若有合适岗位优先考虑当地村民，另外建设单位已按照国家要求编制了《矿山地质环境保护与恢复治理方案》，承诺认真落实。公众意见与反馈情况见表4-5。

表4-5    公众意见汇总与反馈

| 序号 | 公众意见 | 建设单位反馈 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿山开发与治理同步进行 | 我单位按照要求编制了《矿山开发利用方案》、《矿山地质环境保护与恢复治理方案》，今后我们将认真按照上述报告以及环评报告的要求落实到位 |
| 2 | 招工时优先录用当地村民 | 符合要求的村民可以到矿山上班 |

总体来看，大多数被调查公众认为该项目对当地的经济发展具有促进作用，也会不可避免对当地环境会有一定影响，但被调查公众均支持项目的建设和厂址选择，另外建设单位应该重视公众关注的环境问题，进一步完善、落实各项污染防治措施，严格环境管理，杜绝污染事故发生，以科学先进的污染防治技术、严格和完善的生产及环境管理制度，良好的环境质量来回报公众给予的充分信任和支持。

### 4.5结论的合理性分析

（1）合法性

在编制环境影响报告书的过程中，建设项目严格按照国家环保部《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）的有关规定，公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。具有合法性。

（2）代表性

公众意见收集范围覆盖周边大部分不同阶层的群众等，能代表大部分广大人民群众的意见。

（3）真实性

公众意见公示、调查表的发放均严格按照相关要求执行，公示内容准确反映建设项目相关信息，调查结果真实可靠。

（4）有效性

调查时间为项目环评报告书编制阶段进行，能准确反映周边群众对项目的态度，调查工作严格按照相关要求进行、公示内容真实、调查范围具有一定的代表性，调查结果合理有效。

# 环境影响评价结论

## 结论

本项目符合国家产业、环保政策和地方相关规划，选址方案可行，并具有一定的经济效益，当工程严格按照环评要求完善污染防治设施、确保环保工程措施正常实施，并认真落实本报告书、地质环境与生态恢复治理方案以及水土保持方案等技术文件提出的各项环保措施前提下，从环境保护角度分析工程建设可行。

# 联系方式

| 建设单位及联系方式 | 建设单位名称：唐县秦川矿业有限公司 通信地址：唐县川里镇上秦王村 联系人：赵惠玉电话：15931805218 |
| --- | --- |
| 环评单位及联系方式 | 环评单位：中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 通信地址：保定市东风中路1285号，邮编：071069 联系人：谢建文 电话（传真）：139302295917，0312-3094034；邮箱： xiejianwen0806@126.com |

# Text boxes

图1-1     建设项目地理位置图

空压机房

图4-1     秦王村、路家寨村第一次信息公示

图4-2    秦王村、路家寨村第二次信息公示